## Slide 1: Chapter 4
处理器
The Processor

## Slide 2
  4.1 引言
  4.2 逻辑设计的一般方法
  4.3 数据通路
  4.4 流水线
  4.5 数据冒险
  4.6 控制冒险
  4.9 异常
  4.10 指令级并行
  4.11 实例：ARM Cortex A8 & Intel i7 920

## Slide 3: 4.1 引言
性能因素：
  指令数目
  时钟周期、CPI
MIPS实现（基本/流水）：
  存储访问指令：取字（lw）和存字（sw）
  算术逻辑指令：加法（add）减法（sub）与（AND）或（OR）小于则设置（slt）
  分支指令：相等则分支（beq）跳转（j）
核心子集
处理器实现方式决定
编译器和指令集决定

## Slide 4: 指令的执行
前两步（各指令一样）：
  PC  在指令所在的存储单元取出指令
  Register numbers  根据寄存器的编号从寄存器堆读取寄存器内容
后续操作与指令类型有关
  利用ALU（除了跳转指令外）
    算数逻辑指令的计算
    存储访问指令的访存地址计算
    分支指令的条件判定计算
  存储访问指令进行内存的读或写操作；取字指令读入的内存单元值/算术逻辑指令将ALU结果 写入结果寄存器
  PC=PC + 4 或 PC=跳转目标地址
相当的规整

## Slide 5: CPU 抽象视图
MIPS子集实现的抽象视图
前两步（相同）
指令类型相关的操作
PC调整

## Slide 6: CPU 抽象视图
算术逻辑指令
a = b + c
变量a、b、c依次分配给$s0、$s1、和$s2 中
add $s0, $t1, $t2

## Slide 7: CPU 抽象视图
存储访问指令
取字
存字
A[300] = h + A[300]
其中 A 的基址在$t1, h在$s2中
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2,$t0
sw $t0,1200($t1)

## Slide 8: CPU 抽象视图
分支指令
If (i == j) f = g+h; else f = g – h;
其中 f、g、h、i、j依次对应于从$s0到$s4的寄存器
bne $s3, $s4, Else

## Slide 9: CPU 抽象视图
多个数据来源
——使用复选器

## Slide 10: 控制信号及复选器

## Slide 11: 4.2 逻辑设计基础
§4.2 Logic Design Conventions
信息以二进制方式编码
  低电平= 0, 高电平 = 1
  一根信号线代表一个bit
  多bit数据需要用多根线表示
组合单元（combinational elements）
  数据的运算
  输出只取决于输入
状态单元/时序单元（state/sequential elements)
  存储有历史信息

## Slide 12: 组合单元
AND-gate 与门
  Y = A & B
A
B
Y
I0
I1
Y
M u x
S
Multiplexer多路复用器/复选器
  Y = S ? I1 : I0
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
Adder加法器
  Y = A + B
Arithmetic/Logic Unit
算术逻辑单元
  Y = F(A, B)
Input 1

## Slide 13: 时序（状态）单元
寄存器Register: 用于存储数据
  用时钟信号确定何时输入数据
  边沿触发Edge-triggered: 数据在 Clk变化沿输入（ 0 ->1或1->0）
D
Clk
Q
Clk
D
Q

## Slide 14: 时序（状态）单元
寄存器写操作的控制
  仅在写控制信号有效（例如1）的时钟沿更新数据
  当数据并不是每个时钟周期都需要更新时，可以保存多个时钟周期
D
Clk
Q
Write
Write
D
Q
Clk

## Slide 15: 时钟方法
组合逻辑在不同时钟周期间对数据进行变换
  在两个时钟沿之间
  从一个状态单元获取输入，结果输出到另一个状态单元
  组合电路完成变换的时间不大于时钟周期
组合逻辑、状态单元和时钟周期关系
同时读写

## Slide 16: 4.3 数据通路的建立
数据通路（Datapath）
  CPU中处理数据和地址的单元部件
    Registers, ALUs, mux’s, memories, …
本章将逐步建立MIPS的数据通路
  逐步细化概要视图设计（Refining the overview design）
§4.3 Building a Datapath

## Slide 17: 数据通路上的部件
§4.3 Building a Datapath
数据通路部件（datapath element）
  一个用来操作或保存处理器中数据的单元
程序计数器PC
  存放下一条指令地址的寄存器
指令存储器 程序计数器 加法器
指令地址

## Slide 18: 取指令
32-bit register
Increment by 4 for next instruction

## Slide 19: R型指令
读入两个寄存器中的操作数
  add/sub/AND/OR/slt
执行算术逻辑运算
结果写回到寄存器
寄存器堆（Register file) ALU
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 b
6 b
5 b
5 b
5 b
5 b
add $t0, $s1, $s2
P168

## Slide 20: 存取指令（Load/Store）
读寄存器操作数(基址)
用16位偏移量计算地址
  由ALU计算，对偏移量进行符号扩展
取Load: 读内存单元、读入数据保存到寄存器
存Store: 将寄存器值写入到内存单元
lw $t1, offset_value($t2)
sw $t1, offset_value($t2)
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits

## Slide 21: 分支指令
读入3个寄存器操作数（2比较数/1目标地址）
操作数的比较操作
  由 ALU执行减法，建立标志位
计算分支目标地址
  将地址偏移进行符号扩展
  左移两位(按字为单位的偏移量)
  再加上（PC + 4）
    PC+4在本条指令取指后就已完成计算
根据标志位确定是否分支
  分支发生（branch taken）/分支未发生
bne $s3, $s4, Else

## Slide 22: 分支指令部件
符号扩展
bne $s3, $s4, Else
第2章P77例题

## Slide 23: 构建简单的数据通路
初步的数据通路在1个时钟周期内完成指令
  每个数据通路部件在一个时钟周期内只能处理一条指令
  因此需要独立的数据和指令存储器
当不同指令的数据来源不同时，需要使用多选器

## Slide 24: 简单的数据通路(R型/存取 )
存字
R型（算术逻辑运算）
取字

## Slide 25: 完整的数据通路
顺序执行时
（无跳转）
成功分支
（跳转）

## Slide 26
P173 小测验
参考上图，对取指令来说，以下哪个是正确的？
A. MemtoReg信号线应该被设置为将存储器中的数据发送至寄存器堆。
B. MemtoReg信号线应该被设置为将正确的目标寄存器的数据发送至寄存器堆。
C.对取数指令而言，MemtoReg信号线的设置无关重要。

## Slide 27
P173 小测验
参考上图，本节描述的单周期数据通路必须有独立的指令存储器和数据存储器，因为：
A. MIPS中指令与数据的格式是不同的，所以需要不同的存储器。
B. 使用独立的存储器会比较便宜。
C.因为处理器在一个周期内只能操作每个部件一次，而在一个周期内不可能对一个单端口存储器进行两次存取。

## Slide 28: 4.4 控制单元
以MIPS核心指令子集为目标，为数据通路设计控制单元
核心指令：
  lw sw beq add sub AND OR slt j
§4.4 A Simple Implementation Scheme

## Slide 29: ALU 控制信号
ALU用途
  Load/Store: F = add 求（基址+偏移）
  Branch: F = subtract 求差已获得标志位
  R-type: F 取决于指令的funct字段(见下表)
ALU 控制信号 | 功能（运算操作）
0000 | AND
0001 | OR
0010 | 加 add
0110 | 减 subtract
0111 | 小于则设置 slt
1100 | NOR

## Slide 30: ALU控制信号
其中 2-bit的 ALUOp从指令操作码op产生——用于区分：1）访问内存的地址计算的加法；2）beq所需的减法；3）算术逻辑运算（加/减/与/或/slt）
由组合逻辑产生ALU控制信号
opcode | ALUOp | Operation | funct | ALU function | ALU control
lw | 00 | load word | XXXXXX | add | 0010
sw | 00 | store word | XXXXXX | add | 0010
beq | 01 | branch equal | XXXXXX | subtract | 0110
R-type | 10 | add | 100000 | add | 0010
 |  | subtract | 100010 | subtract | 0110
 |  | AND | 100100 | AND | 0000
 |  | OR | 100101 | OR | 0001
 |  | set-on-less-than | 101010 | set-on-less-than | 0111

## Slide 31
ALU控制的真值表
无关项
图 4-13

## Slide 32: 主控单元设计
从指令编码产生控制信号
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
R-type
Load/ Store
Branch
opcode
always read
read, except for load
write for R-type and load
sign-extend and add
源
源
目的
加：32
减：34
取字
存字
基址
16位偏移量
存或取操作
目的寄存器
beq
图 4-14

## Slide 33
7个1bit的控制信号
1个2bit的控制信号（前面已经讨论过）

## Slide 34
信号名 | 无效时的含义 | 有效时的含义
RegDst | 写寄存器操作的目标寄存器号来源于指令rt字段(bits 20:16). | 写寄存器操作的目标寄存器号来源于指令的rd字段(bits 15:11).
RegWrite | 无 | 寄存器堆写使能
ALUSrc | ALU第二个输入来源于寄存器堆的第二个输出 | ALU第二个输入来源于指令的低16位（目标地址的偏移量）
PCSrc | 顺序执行，取 PC + 4. | 跳转，使用目标地址替代PC+4
MemRead | 无 | 数据存储器读使能
MemWrite | 无 | 数据存储器写使能
MemtoReg | 写入寄存器的值来源于ALU. | 写入寄存器的值来源于数据存储器
除了PCsrc外，其他信号都可以在指令读入后通过操作码的译码就可以确定
如果是beq则将比较结果确定后才能生成PCsrc

## Slide 35: 具有控制单元的数据通路
指令（bit5：0）
PCsrc
归类记忆：
7个1bit的控制信号:
3个mux控制，3个寄存器/内存读写控制信号，1个分支branch
1个2bit的控制信号（前面已经讨论过）
图 4-17

## Slide 36: 各类指令的控制信号
这些控制信号根据指令类型的不同，控制着数据（地址）流经不同部件

## Slide 37: R型指令
add $t1,$t2,$t3
1 取指，PC自增
2 读2个寄存器，产生控制信号
3 ALU根据ALUop运算
4 ALU结果写回寄存器

## Slide 38: 取字指令
lw $t1,offset($t2)
1 取指，PC自增
2 读1个寄存器t2，产生控制信号
3 ALU根据ALUop计算地址
4 ALU结果作为存储器地址
5 数据存储器输出写入到t1

## Slide 39: 分支指令beq
beq $t1,$t2, offset
1 取指，PC自增
2 读2个寄存器t1/t2，产生控制信号
3 ALU根据ALUop计算减法及标志
4 ALU结果标志位与branc产生PCsrc

## Slide 40: 控制信号的逻辑实现
输入为opcode
控制信号真值表
图 4-22
其中ALUop0/ALUop1的编码见图4-13

## Slide 41: 扩展：跳转指令
跳转指令使用32位字地址
新的PC值：
  最高4 bits与旧PC相同（有限跳转范围）
  跳转地址用26-bit表示（地址的27:2字段）
  最低2-bit恒为00（4字节对齐）
需要新的opcode编码，以及相关控制信号
请尝试修改图4-17
2
address
31:26
25:0
Jump

## Slide 42: 增加跳转指令后的数据通路

## Slide 43: 性能讨论
单周期处理器，最慢的路径决定时钟周期
  关键路径: 取字指令
  指令存储器 寄存器堆（读）  ALU  数据存储器  寄存器堆（写）
无法应对不同指令路径（处理时间）长短的差异
违背了设计原则
  加快经常性事件
解决方法: 使用流水线方式处理指令

## Slide 44: 4.5 指令的流水处理
流水方式的洗衣房:相互重叠的操作：
  以并行方式提高性能
§4.5 An Overview of Pipelining
4个洗衣任务：
  加速比Speedup = 16/7 = 2.3
连续洗衣任务:
  加速比Speedup = 4n/(n + 3) ≈ 4 = number of stages
空闲区
空闲区

## Slide 45: MIPS 指令流水
5级, 每级完成一个操作步骤
  IF: 从内存中取指令
  ID: 指令解码& 读寄存器
  EX: 执行运算或计算地址
  MEM: 访问内存操作
  WB: 将结果写回寄存器

## Slide 46: 流水线性能
假设各级所需时间
  寄存器读写 100ps
  其他操作 200ps
例题：流水与单周期数据路径的性能对比
指令 | 取指 | 读寄存器 | ALU op | 访问内存 | 写寄存器 | 总时间
lw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps | 100 ps | 800ps
sw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps |  | 700ps
R-format | 200ps | 100 ps | 200ps |  | 100 ps | 600ps
beq | 200ps | 100 ps | 200ps |  |  | 500ps

## Slide 47
单周期 (Tc= 800ps)
流水方式 (Tc= 200ps)
图4-27 单周期非流水 与 流水方式 的对比

## Slide 48
非流水：
  每条指令需要800ps
  第1条指令与第4条指令相隔3*800=2400ps
流水：
  每条指令间隔max（200,100,200,200,100）
  第1条指令与第4条指令相隔3*200=600ps

## Slide 49: 流水线加速比
如果 流水线各级等长
  各级处理时间相等
  两条指令间隔（流水） = 两条指令间隔（非流水） 流水线级数
如果 各级不等长，加速比下降
  上面例子的加速比小于5
加速的原因是吞吐率的提升
  每条指令的全部执行时间仍然不变
假设指令序列无限长
（否则加速比还将下降）

## Slide 50: 面向流水线的ISA设计
MIPS ISA 设计原则（也是优点）
  所有指令都是32-bits
    更容易在一个时钟周期内取指和译码
    对比 x86: 1- to 17-byte 指令（以及RISC转换）
  指令格式较少、而且很规整
    解码的同时就可以读取寄存器操作数，否则增加1级
  访存操作仅出现在lw/st指令中
    第3级“执行部件”可用于计算地址，供第4级访存使用。否则需要在执行部件和访存之间增加1级地址计算
  操作数内存地址对齐
    内存访问只需一个周期

## Slide 51: 流水线冒险
冒险现象：下一周期不能按时执行下一条指令
结构冒险（结构相关）
  所需的部件忙，暂不可用
数据冒险（数据相关）
  需要前面某条指令的计算结果，用于本次计算输入
控制冒险（控制相关）
  需要根据前面某条指令的结果来确定分支的选择执行

## Slide 52: 结构冒险
某个资源使用的上的冲突
如果MIPS流水实现，且只有一个内存部件
  存取操作都需要访问内存
  取指令将因此而停顿
    引起流水线中的气泡“bubble”
因此，流水实现的MIPS必须有分离独立的指令和数据内存
  实际实现中是使用独立的L1 cache而实现

## Slide 53: 数据冒险
一条指令依赖于前面某条执行的计算结果
  add $s0, $t0, $t1 sub $t2, $s0, $t3
解决方法2：推迟执行，保持因果关系，性能下降
解决方法1：编译器安排指令序列——出现太频繁，效果不好
解决方法3：能否不降低性能？

## Slide 54: 前推/旁路（forwarding/bypassing）
计算结果出来就加以利用
  不要等待计算结果保存到目的寄存器
  需要从计算结果到“使用处”的额外数据通路
解决方法3：直接通路 / 前推
（Bypassing / Forwarding)
读
写
读
写
读
写
add/sub指令不访问内存
计算结果立即用上，
注意，因果关系不能倒转

## Slide 55: 取数-使用型冒险
并非所有冒险都能通过前推来避免气泡停顿
  在需要使用数据时，输入数据并未计算出来
  即使用前推也没有用
解决方法4：直接通路 / 前推 +阻塞（停顿）

## Slide 56: 通过指令调度来避免阻塞/停顿
通过调整指令顺序，避免在取数指令之后立即使用该数据
C 代码：A = B + E; C = B + F;
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
stall
stall
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
11 cycles
13 cycles
？

## Slide 57: 控制冒险
分支将决定控制流
  下一条要取出的指令取决于分支指令的输出
  流水线未必能取到应该执行的下一条指令
    下一条指令IF阶段时，分支指令仍在 ID阶段
MIPS 流水中
  需要尽早进行寄存器比较运算以及尽快生成目标地址
  在分支指令的ID阶段加入硬件，以支持
    寄存器比较、分支地址计算
？

## Slide 58: 分支指令引起的阻塞
等到分支指令结果出来再取下一条指令
分支指令在第二级就可以完成分支决策了（这在已经增加硬件的基础上实现）
分支指令在SPECint2006中占17%，比理想情况（每周期完成一条指令），性能下降多少？

## Slide 59: 分支预测
长的流水往往不能在第二级完成分支决策
  停顿引起的性能下降太过严重
对分支决策进行预测
  预测错误才需要阻塞
MIPS指令流水中
  预测部跳转的分支
  在分支指令之后紧接着取下一条指令，无需阻塞

## Slide 60: MIPS 恒预测不跳转
预测正确
预测错误
含已执行指令的撤销

## Slide 61: 更有效的分支预测
静态分支预测
  基于典型的行为
  例如: 循环 和 if语句的分支
    对向后（backward）的分支，预测其会发生
    对于前向（forward）分支，预测其不会发生
动态分支预测
  有硬件记录真实的分支行为
    比如, 对每个分支记录其历史
  假设分支行为将会与历史行为相同（概率上）
    预测错误时，需要阻塞流水线，重新取正确分支的指令，并更新分支“历史”数据

## Slide 62: 流水线小结
流水技术通过增加指令的吞吐量而提高性能
  并行地执行多条指令
  每条指令所需的执行时间不变
会出现冒险现象
  结构冒险，数据冒险，控制冒险
指令集的设计影响流水实现的复杂度
练习题：P192
概览

## Slide 63: 4.6 MIPS 流水化的数据通路
§4.6 Pipelined Datapath and Control
WB
MEM
Right-to-left flow leads to hazards
1级
取指令
2级
指令解码/读寄存器
3级
运算/地址计算
4级
数据存储器访问
5级
写寄存器

## Slide 64: “多时钟周期”流水线图
以指令为中心，绘制其流水执行过程
  图中似乎给每条指令安排了独立的数据通路
  实际上各条指令可以分时共享这些部件

## Slide 65: 流水处理的表示
指令流在流水线数据通路中逐个周期的往前流动处理
  “单时钟周期”流水线图
    展示某一个周期的流水线各级使用情况
    将正在使用的部件突出地显示
  比较：多时钟周期流水线图
    按时间轴表示指令序列经过的各级处理
后面将使用“单周期”图来表示取数与存数

## Slide 66: 流水线寄存器
各级之间需要增加流水线寄存器
  用于记录前一时钟周期产生的结果
图 4-35

## Slide 67: lw/sw指令的流水操作——IF
图 4-36 lw指令第一级处理

## Slide 68: lw/sw指令的流水操作——ID

## Slide 69: lw指令的流水操作——EX

## Slide 70: lw指令的流水操作——MEM

## Slide 71: lw指令的流水操作—— WB
Wrong register number

## Slide 72: lw指令的流水操作——WB修正

## Slide 73: sw指令的流水操作——EX

## Slide 74: sw指令的流水操作—— MEM

## Slide 75: sw指令的流水操作—— WB

## Slide 76: 多时钟周期 流水线图
构成了资源（部件）的使用情况图

## Slide 77
传统图示（时空图）

## Slide 78: 单时钟周期 流水线图
某一时钟周期的流水线状态

## Slide 79
提问：
  P202

## Slide 80: 时钟周期
单周期指令执行模型
  一条指令花费一个时钟周期
  时钟周期满足最慢的指令
流水线指令执行模型
  一个流水线级花费一个时钟周期
  时钟周期必须满足最慢的流水线级（处理步骤）

## Slide 81: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
1. 流水线处理器与非流水线处理器的时钟周期分别是多少？
非流水线处理器时钟周期（单周期指令）：
250 + 350 + 150 + 300 + 200 = 1250ps
流水线处理器时钟周期：
max (250, 350, 150, 300, 200) = 350ps

## Slide 82: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
2. lw指令在流水线处理器和非流水线处理器中的总延迟分别是多少？
在非流水线处理器中的总延迟：
250 + 350 + 150 + 300 + 200 = 1250ps
在流水线处理器中的总延迟：
max (250, 350, 150, 300, 200) * 5 = 350ps * 5 = 1750ps

## Slide 83: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
3. 如果可以将原流水线数据通路的一级划分为两级，每级的延迟是原级的一半，那么你会选哪一级进行划分？划分后的时钟周期是多少？
选哪一级进行划分？
max (250, 350,150,300, 200) = 350 => ID
划分后的时钟周期：
max (250, 175,175, 150, 300, 200) = 300ps

## Slide 84: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
4. 假设没有阻塞和冒险，数据存储器的利用率是多少（占总周期数的百分比）？
要使用数据存储器的指令:
lw, sw
数据存储器利用率：
20% + 15% = 35%

## Slide 85: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
5. 假设没有阻塞和冒险，寄存器堆的写寄存器端口的利用率是多少？
要使用寄存器堆的写寄存器端口的指令:
alu, lw
寄存器堆的写寄存器端口利用率：
45% + 20% = 65%

## Slide 86: 流水线对时钟周期的影响（4.8，P245）
数据通路中不同阶段的延迟情况
IF | ID | EX | MEM | WB
250ps | 350ps | 150ps | 300ps | 200ps
处理器执行各种指令的比率
alu | beq | lw | sw
45% | 20% | 20% | 15%
6. 假设一种多周期的处理器设计，其中每条指令需要多个时钟周期完成。但上一条指令完成前不取下一条指令。在这种设计中，指令仅经过其所需的阶段（例如，存储指令仅需4个时钟周期，因为其不需要WB阶段）。比较单周期设计、多周期设计和流水线设计三者的时钟周期和总执行时间。
性能标准 设计范式 | 时钟周期 | 加速比（相对于流水线）
单周期 | 1250 | 1250/350 = 3.57
多周期 | 350 | lw: 5 sw: 4 beq: 4 alu: 4 加速比：5*0.2 +4*0.8 = 4.2
流水线 | 350 | 1

## Slide 87: 流水线控制信号（简化）
offset
rt
rd
控制信号也需要分级

## Slide 88
第三级使用的ALUOp信号

## Slide 89
第三级和第四级使用的信号

## Slide 90
控制信号与非流水方式相同的意义
  按照流水线级进行了分组

## Slide 91: 流水线控制信号
Control signals derived from instruction
  As in single-cycle implementation
RegDst
ALUOp
ALUSrc
Branch
MemRead
MemWrite
MemtoReg
RegWrite
产生9个
5个往后传
2个往后传
本级4个
本级3个
本级2个

## Slide 92
图4-51
rt
rd
rs
rt

## Slide 93: 4.7 数据冒险：旁路与阻塞
分析考察一下指令序列:
  sub $2, $1,$3 and $12,$2,$5 or $13,$6,$2 add $14,$2,$2 sw $15,100($2)
这些数据冒险可以通过前推技术来解决
  问题：如何发现何时需要将数据前推？
§4.7 Data Hazards: Forwarding vs. Stalling

## Slide 94: 数据相关 & 旁路/前推
数据产生和使用的实际时刻
图 4-52

## Slide 95: 检测是否需要启用前推
将读写寄存器号逐级下后传递（从而知道寄存器的读写时机，这是前提）
  例如, ID/EX.RegisterRs = 寄存器号，以表示ID/EX记录的Rs寄存器号
  EX级的ALU 输入寄存器号分别是
    ID/EX.RegisterRs, ID/EX.RegisterRt
判定数据冒险条件（4种类型）
  1a. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  1b. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
  2a. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  2b. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
从流水寄存器 EX/MEM获得
前推数据
从流水寄存器 MEM/WB获得
前推数据
写操作
读操作
Rs
Rt

## Slide 96
R型： op rs rt rd shamt funct
I型： op rs rt address
如果指令改为：
and $12, $5,$2

## Slide 97: 前推通路
所需的数据将随着流水线寄存器逐级传递
注意与图4-52给出的是数据产生和使用时机，此处给出的是判定时机。因此or指令使用MEM/WB而不是EX/MEM

## Slide 98: 流水线中的前推通路
X
前推最早在EX级，因此旁路单元也放在该级
以前不需要记录Rs
见图4-51

## Slide 99
ALU的MUX控制信号

## Slide 100: 前推控制信号的产生
仅当写寄存器才需要前推!（写内存则不必）
  EX/MEM.RegWrite, MEM/WB.RegWrite
且仅当所读的寄存器不是0号寄存器（其值恒定为0，无须等待更新）
  EX/MEM.RegisterRd ≠ 0, MEM/WB.RegisterRd ≠ 0

## Slide 101: 前推控制中的MUX信号产生
EX 冒险（rs/rt在EX/MEM检测到相应的rd）
  if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 10
  if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 10
MEM 冒险（ rs/rt在MEM/WB检测到相应的rd ）
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01
1a
1b
2a
2b

## Slide 102: 双重数据冒险
考察累加操作的指令序列:
  add $1,$1,$2 add $1,$1,$3 add $1,$1,$4
EX冒险和MEM冒险同时存在
  按程序本意应该使用最近一条指令的结果
  即使用EX提供的结果，而不是使用更早期的MEM结果
修订MEM冒险的的控制信号
  只有EX冒险不成立时，才对MEM冒险前推

## Slide 103: 修订后的MEM前推条件
MEM 冒险的控制信号
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01

## Slide 104: 带有前推功能的流水线
图4-56
需传递到下一级

## Slide 105
补充完善立即数到ALU的输入及MUX

## Slide 106
前推/旁路技术
  检测——旁路控制信号
  前推——直接通路及多路器
练习
    lw/sw/slt指令的前推旁路设计
    sw-lw
    lw-sw
    仿照图4-53画出sw/lw序列，给出冒险检测条件
    仿照图4-56画出直接通路

## Slide 107: 取数-使用：冒险与阻塞
需要阻塞一个周期

## Slide 108: “取数-使用”冒险的检测
在指令译码ID阶段进行检测寄存器的使用
ID阶段给出的ALU输入寄存器为：
  IF/ID.RegisterRs, IF/ID.RegisterRt
“取数-使用”冒险判定
  ID/EX.MemRead and ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))
发现该类型冒险后，需要阻塞插入气泡
  然后等待旁路电路处理，否则还需一个阻塞

## Slide 109: 流水线阻塞的实现
将ID/EX寄存器控制信号全为0
  EX, MEM 和 WB 执行空操作 nop
组织PC和IF/ID寄存器的更新（维持不变）
  指令重新译码
  下一条指令重新取一次
  1个周期的阻塞允许lw在MEM阶段读入数据
    从而可以前推给下一条指令的EX阶段

## Slide 110: 流水线中的阻塞/气泡
在这里阻塞一个周期
图4-59

## Slide 111: 带有冒险（阻塞）功能的流水线
需传递到下一级

## Slide 112
阻塞/停顿技术
  检测——冒险控制信号
  阻塞——停顿气泡，全0控制信号

## Slide 113: 阻塞与性能
阻塞是性能下降
  但是阻塞时流水中保证执行正确所必需的步骤
编译器可以对指令进行重新排列（调度）以避免冒险及其引起的阻塞
  编译器需要知道流水结构
概览

## Slide 114: 控制冒险／分支冒险（Branch Hazards）
如果分支决策发生在MEM级
§4.8 Control Hazards
PC
发生跳转则需要清空这三条指令（将控制信号置0）

## Slide 115: 缩短分支迟延
增加硬件，使得使得分支决策从EX提前到ID级
  目标地址计算（加法器）
  比较器（两个寄存器异或、然后逐位或）
  还需要修改旁路电路提供寄存器数值、修改冒险电路进行必要的阻塞
    1）分支指令在ID级译码后，需要决定是否需要将比较数寄存器从前面指令那里前推过来。来源可以是ALU输出也可以是内存读出的数据（准备存入寄存器）。如果分支发生则更新PC 2）如果分支比较的操作数还没准备好，则需要阻塞。例如前一条指令是ALU指令，必须将分支指令阻塞一个周期，才能在ID级进行分支决策；如果前一条指令时lw指令，则需要阻塞两个周期

## Slide 116: 分支指令中的数据冒险
如果分支比较操作数是前面第2条或第3条指令的ALU输出
…
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
add $4, $5, $6
add $1, $2, $3
beq $1, $4, target
可以通过前推旁路电路解决

## Slide 117
如果分支比较操作数是前一条指令的ALU输出，或者前面第2条指令的lw输出
  需要产生一个气泡进行阻塞
beq stalled
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
EX
MEM
WB
add $4, $5, $6
lw $1, addr
beq $1, $4, target

## Slide 118
如果分支比较操作数是前一条指令lw的输出
  需要产生两个气泡来阻塞流水线
beq stalled
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
ID
EX
MEM
WB
beq stalled
lw $1, addr
beq $1, $0, target

## Slide 119
例如: 分支跳转
  36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 （PC相对地址，40+4+7*4=72） 44: and $12, $2, $5 48: or $13, $2, $6 52: add $14, $4, $2 56: slt $15, $6, $7 ... 72: lw $4, 50($7)

## Slide 120: 分支发生的例子-1
图4-62 上

## Slide 121: 分支发生的例子-2
图4-62 下

## Slide 122: 动态分支预测
需求：流水线级数更多或者使用了超标量技术，因控制冒险引起流水线性能损失将更严重
动态分支预测方法之一：
  分支预测缓存（Branch prediction buffer） 或分支历史记录表（branch history table）
  用近期的分支地址为标签索引（Index）
  保存历史分支结果 (分支/不分支)
  执行一条分支指令
    根据地址查缓存，将历史纪录作为分支决策
    根据分支决策结果，取下一条指令或者跳转目标地址的指令
    如果预测错：清空流水线，取另一分支，反转预测结果

## Slide 123: 1-Bit 预测器: 不足
一个内层循环的分支误判有两次!
outer: … … inner: …
…
beq …, …, inner … beq …, …, outer
  内存循环的最后一次迭代将误判
  外层循环的最后一次迭代将误判

## Slide 124: 2-Bit 预测器
连续两次误判才改变预测方向

## Slide 125: 分支目标地址的计算
及时完成了预测, 仍然需要计算目标地址
  需要1个时钟周期用于计算分支目标地址
分支目标缓存（BTB, Branch target buffer）
  缓存了近期使用的目标地址
  根据分支指令的PC来标识（indexing）
    如果PC匹配并且预测为分支发生，则直接从BTB中去除目标地址而无需计算

## Slide 126: 延迟槽技术
分支发生在分支指令之后的第二个时钟周期
  中间间隔一个“分支延迟槽”可以执行无关指令
  无关指令：
    前面的指令
    后续指令
    目标处指令

## Slide 127
竞争预测器（tournament branch predictor）
  对每个分支使用多个预测器
  记录预测器的准确程度
  选择最准确的作为分支判决
消除分支的指令（MIPS）
  movn (move if not zero)
  movz (move if zero)
  slt

## Slide 128: 流水线全图
非流水基础之上增加：
1）流水线寄存器
2）旁路电路
3）冒险电路
4）分支预测及撤销

## Slide 129: 4.9 异常与中断
异常事件的出现将打断原来正常执行的指令流
  该术语在不同ISA上含义不完全相同
异常Exception
  源于CPU内部事件
    例如, 无效指令, 溢出, 系统调用指令, …
中断
  源于外部I/O 控制器
    I/O设备请求
异常与中断的处理是非常复杂的
  正确
  尽可能不引起性能下降
§4.9 Exceptions

## Slide 130: 异常处理
MIPS的异常由CP0 (System Control Coprocessor )处理
需要保存引起异常（或被打断）的指令 PC
  MIPS保存在EPC（Exception Program Counter )
保存异常的原因
  MIPS有状态寄存器：Cause register
  我们这里假设只有一位：
    0 表示无效（未定义）指令, 1 表示溢出
跳转到异常处理入口代码，其地址：8000 00180

## Slide 131: 其他机制
向量中断 （Vectored Interrupts）
  处理程序的入口代码根据原因不同而不同
例如:
  无效指令: C000 0000
  溢出: C000 0020
  …: C000 0040
入口处的代码安排：
  直接处理中断事件, 或
  跳转到具体处理代码

## Slide 132: 处理操作
读出异常的原因, 跳转到相应的处理代码
确定所需的处理
如果问题可以解决
  解决问题
  返回到EPC指出的被中断指令
否则
  终止程序
  报告EPC, cause, …

## Slide 133: 流水线中的异常处理
等效于某种形式的控制冒险（分支冒险）
考察EX阶段的add指令发出的异常
  add $1, $2, $1
  阻止$1的更新
  继续完成前面的指令
  将add及后续指令撤销
  保存EPC和设置Cause寄存器的值
  将控制权转交给处理程序
类似于分支指令中的错误预测
  使用类似的硬件技术

## Slide 134
指令撤销
  IF级已经有IF-flush
  ID级已有（阻塞用的）全0的控制信号，新增ID-Flush
  EX新增EX-Flush
  此例子异常不会在MEM和WB产生，无须后续的撤销动作

## Slide 135: 带有异常处理的流水线

## Slide 136: 异常的属性
可恢复的异常
  流水线将撤销该指令
  执行处理程序, 然后返回到该指令
    重新取指，从头执行
该指令的PC保存在EPC
  用于识别引起异常的指令
  实际保存的是 PC + 4
    返回执行时需要做-4的调整

## Slide 137: 异常的例子
Exception on add in
  40 sub $11, $2, $4 44 and $12, $2, $5 48 or $13, $2, $6 4C add $1, $2, $1 50 slt $15, $6, $7 54 lw $16, 50($7) …
Handler
  80000180 sw $25, 1000($0) 80000184 sw $26, 1004($0) …

## Slide 138: 异常例子（add在EX引发异常）

## Slide 139: 异常例子（乙撤销指令并转到处理程序入口）
下一时钟周期将读入处理程序入口处的指令

## Slide 140: 同时多个异常
流水线中有多条指令
  可能在一个时钟周期内引起多个异常
简单处理方法: 从最早的指令开始处理
  将后续指令全部撤销
  称为“精确”异常
复杂的流水中
  一个时钟周期发射多条指令
  指令乱序执行
  维护“精确异常”非常困难，MIPS级主流CPU都要设法实现

## Slide 141: “非精确”异常
直接终止流水线并保存状态
  包括异常原因cause寄存器
有处理程序负责：
  找出发生异常的指令
  那些指令需要完成或者撤销
    可能需要“手动”完成
简化硬件, 但需要更复杂、难设计的软件
对于复杂的多发射、乱序流水线是不可行的

## Slide 142: 指令级并行(ILP)
流水线: 多条指令并行执行
提高ILP方法
  1）更深的流水线
    每级完成更少的工作更短的时钟周期
  2）多发射
    重复设制多个流水线的级  多条流水线
    每个时钟周期启动多条指令
    CPI < 1, 因此使用IPC (Instructions Per Cycle )
    例如, 4GHz 4-发射
      16Billion IPS, 峰值 CPI = 0.25, 峰值 IPC = 4
    由于数据依赖关系，制约了多发射的应用
§4.10 Parallelism via Instructions

## Slide 143: 多发射
静态多发射
  编译器对指令进行划分成可同时发射的指令组
  将它们组合成发射槽 “issue slots”
  编译器需要检测和避免冒险
动态多发射
  CPU检查指令流，选择可在同一周期发射的指令
  编译器可以通过重新排列指令起到协助作用
  CPU 在运行时解决冒险问题
  共性问题：
    1）那些指令可以一起发射
    2）数据冒险和控制冒险的处理

## Slide 144: 推测
“推测” 一条指令的操作
  尽快启动操作
  并随后检查推测是否正确
    如果正确, 继续完成操作
    如果不正确, “回退”撤销已进行的操作，并执行正确的操作
Common to static and dynamic multiple issue
例子
  推测分支结果
    如果错误，需要“回退”撤销操作
  Load的推测执行（紧跟在store之后）
    如果该地址单元被修改更新，则需要撤销重做

## Slide 145: 软件/硬件 推测
编译器对执行进行重新排序
  例如, 将load移到分支指令之前，或load提前到store之前
  可以包含一些“检修”指令以便从错误的猜测中恢复过来
硬件可以也可以超前执行指令
  缓存这些指令的结果，直到确定它们需要执行才让结果生效
  错误的推测结果将被丢弃

## Slide 146: 推测与异常
推测中发生的异常怎么办？
  例如, 推测执行load指令，提前到控制键检查之前
静态推测
  给ISA增加延迟异常的功能
动态推测
  可以缓存异常，直到指令完成 (也可能不需要)

## Slide 147: 静态多发射
编译器将执行组合成发射包 “issue packets”
  即一组可以在同一个时钟周期发射的指令
  取决于所需要的流水线资源（不能引起冲突）
将发射包想象成一个非常长的指令
  指出了多个可同时执行的操作
   引出了“超常指令字” (VLIW)的概念

## Slide 148: 静态多发射的调度
编译器负责消除部分或全部的冒险
  将执行重新排列成发射包
  发射包内部存在数据依赖关系
  发射包之间可以存在数据依赖关系
    不同ISA之间存在差异;编译器必须知道!
  必要时填充nop指令

## Slide 149: MIPS 静态双发射
双发射包
  1条ALU/branch 指令
  1条load/store 指令
  64-bit 对其
    ALU/branch在前, 后接load/store
    如果没有成对的两条指令，则用nop填充
指令地址 | 指令类型 | 流水线阶段 |  |  |  |  |  | 
n | ALU/branch | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
n + 4 | Load/store | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
n + 8 | ALU/branch |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
n + 12 | Load/store |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
n + 16 | ALU/branch |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
n + 20 | Load/store |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB

## Slide 150: 双发射的MIPS流水线图

## Slide 151: 双发射MIPS中的冒险
更多指令在并发执行（更多的冒险机会）
EX数据冒险
  单发射流水中，使用前推来避免阻塞
  现在不能在load/store指令中使用同一个包中的ALU的结果（同时执行，因果关系反转）
    add $t0, $s0, $s1 load $s2, 0($t0)
    分成两个包, 相当于一个阻塞周期
取数-使用 冒险
  仍然是一个整齐的使用延迟（use latency）, 但是相当于两条指令的损失
需要更加主动的调度

## Slide 152: 调度的例子
双发射MIPS，对以下指令进行调度
Loop: lw $t0, 0($s1) # $t0=array element addu $t0, $t0, $s2 # add scalar in $s2 sw $t0, 0($s1) # store result addi $s1, $s1,–4 # decrement pointer bne $s1, $zero, Loop # branch $s1!=0
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | nop | lw $t0, 0($s1) | 1
 | addi $s1, $s1,–4 | nop | 2
 | addu $t0, $t0, $s2 | nop | 3
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t0, 4($s1) | 4
  IPC = 5/4 = 1.25 (参考： peak IPC = 2)

## Slide 153: 循环展开
通过将循环体复制多份以提供更多的可并行性
  减少了循环控制的开销
在不同的迭代中使用不同的寄存器
  称为寄存器重命名 “register renaming”
  避免循环引起的反相关 “anti-dependencies”
    Store指令后接 load（享用相同寄存器）
    也叫做名字相关 “name dependence”
      因为重用寄存器名而引起

## Slide 154: 循环展开的例子
14条指令8个时钟周期，CPI=0.54
IPC = 14/8 = 1.75
  接近2, 以增加寄存器使用、增加代码长度为代价
 | ALU/branch | Load/store | cycle
Loop: | addi $s1, $s1,–16 | lw $t0, 0($s1) | 1
 | nop | lw $t1, 12($s1) | 2
 | addu $t0, $t0, $s2 | lw $t2, 8($s1) | 3
 | addu $t1, $t1, $s2 | lw $t3, 4($s1) | 4
 | addu $t2, $t2, $s2 | sw $t0, 16($s1) | 5
 | addu $t3, $t4, $s2 | sw $t1, 12($s1) | 6
 | nop | sw $t2, 8($s1) | 7
 | bne $s1, $zero, Loop | sw $t3, 4($s1) | 8

## Slide 155: 动态多发射
通常称超标量“Superscalar” 处理器
CPU确定每周期发射0, 1, 2, … 条指令
  需要避免结构和数据冒险
无需编译器的指令调度
  虽然编译器对指令调度往往对性能有帮助
  代码的语义有CPU保持

## Slide 156: 动态流水线调度
允许CPU以乱序方式执行，从而避免阻塞
  但是将结果提交到寄存器是按指令顺序的
例：
  lw $t0, 20($s2) addu $t1, $t0, $t2 sub $s4, $s4, $t3 slti $t5, $s4, 20
  在addu等待lw时，可以提前发射sub指令

## Slide 157: 动态调度的CPU
Results also sent to any waiting reservation stations
Reorders buffer for register writes
Can supply operands for issued instructions
Preserves dependencies
Hold pending operands

## Slide 158: 寄存器重命名
保留站和重排序缓冲区有效地实现了寄存器重命名
当指令发射到保留站时
  如果操作数可以从寄存器或冲排序缓冲区获得
    拷贝到保留站（进而进入功能部件处理）
    随后，该寄存器可以更新改写
  如果操作数不可用
    它将由功能部件将运算结果传给保留站（旁路前推）

## Slide 159: 推测执行
预测分支，不阻塞指令发射
  在确定分支预测正确之前，不提交运算结果
取数推测执行
  避免取数和cache miss的延迟
    推测有效抵制
    推测取入的数值
    Load before completing outstanding stores
    Bypass stored values to load unit
  不能提交取数的结果，直到确认推测正确

## Slide 160: 为何需要动态调度?
为何不让编译器完成调度?
并非所有阻塞可预测
  例如, cache misses
不是所有分支都可静态调度
  Branch outcome is dynamically determined
不同的ISA实现具有不同的延迟和冒险问题

## Slide 161: 多发射有效吗?
有效, 但并非我们想象中那么有效
程序中有数据依赖限制了ILP
一些数据依赖很难消除
  例如, 例如指针的别名
一些并行性很难利用
  限制了指令发射宽度
内存的延迟以及带宽限制
  很难让流水线满负荷运转
推测如果做得好，对性能有帮助
概览

## Slide 162: 能耗效率
复杂的动态调度和推测执行需要额外的能耗
使用多个简单处理器核可能更合适
处理器 | 生产年 | 时钟频率 | 流水级数 | 发射宽度 | 乱序/推测 | 核数 | 功耗
i486 | 1989 | 25MHz | 5 | 1 | No | 1 | 5W
Pentium | 1993 | 66MHz | 5 | 2 | No | 1 | 10W
Pentium Pro | 1997 | 200MHz | 10 | 3 | Yes | 1 | 29W
P4 Willamette | 2001 | 2000MHz | 22 | 3 | Yes | 1 | 75W
P4 Prescott | 2004 | 3600MHz | 31 | 3 | Yes | 1 | 103W
Core | 2006 | 2930MHz | 14 | 4 | Yes | 2 | 75W
UltraSparc III | 2003 | 1950MHz | 14 | 4 | No | 1 | 90W
UltraSparc T1 | 2005 | 1200MHz | 6 | 1 | No | 8 | 70W

## Slide 163: Cortex A8 和 Intel i7
Processor | ARM A8 | Intel Core i7 920
Market | Personal Mobile Device | Server, cloud
Thermal design power | 2 Watts | 130 Watts
Clock rate | 1 GHz | 2.66 GHz
Cores/Chip | 1 | 4
Floating point? | No | Yes
Multiple issue? | Dynamic | Dynamic
Peak instructions/clock cycle | 2 | 4
Pipeline stages | 14 | 14
Pipeline schedule | Static in-order | Dynamic out-of-order with speculation
Branch prediction | 2-level | 2-level
1st level caches/core | 32 KiB I, 32 KiB D | 32 KiB I, 32 KiB D
2nd level caches/core | 128-1024 KiB | 256 KiB
3rd level caches (shared) | - | 2- 8 MB
§4.11 Real Stuff: The ARM Cortex-A8 and Intel Core i7 Pipelines

## Slide 164: ARM Cortex-A8 流水

## Slide 165: ARM Cortex-A8 性能

## Slide 166: Core i7 流水

## Slide 167: Core i7 性能

## Slide 168: 4.12 矩阵乘法的ILP代码优化
Unrolled C code
1 #include <x86intrin.h>
2 #define UNROLL (4)
3
4 void dgemm (int n, double* A, double* B, double* C)
5 {
6 for ( int i = 0; i < n; i+=UNROLL*4 )
7 for ( int j = 0; j < n; j++ ) {
8 __m256d c[4];
9 for ( int x = 0; x < UNROLL; x++ )
10 c[x] = _mm256_load_pd(C+i+x*4+j*n);
11
12 for( int k = 0; k < n; k++ )
13 {
14 __m256d b = _mm256_broadcast_sd(B+k+j*n);
15 for (int x = 0; x < UNROLL; x++)
16 c[x] = _mm256_add_pd(c[x],
17 _mm256_mul_pd(_mm256_load_pd(A+n*k+x*4+i), b));
18 }
19
20 for ( int x = 0; x < UNROLL; x++ )
21 _mm256_store_pd(C+i+x*4+j*n, c[x]);
22 }
23 }
§4.12 Instruction-Level Parallelism and Matrix Multiply

## Slide 169
Assembly code:
1 vmovapd (%r11),%ymm4 # Load 4 elements of C into %ymm4
2 mov %rbx,%rax # register %rax = %rbx
3 xor %ecx,%ecx # register %ecx = 0
4 vmovapd 0x20(%r11),%ymm3 # Load 4 elements of C into %ymm3
5 vmovapd 0x40(%r11),%ymm2 # Load 4 elements of C into %ymm2
6 vmovapd 0x60(%r11),%ymm1 # Load 4 elements of C into %ymm1
7 vbroadcastsd (%rcx,%r9,1),%ymm0 # Make 4 copies of B element
8 add $0x8,%rcx # register %rcx = %rcx + 8
9 vmulpd (%rax),%ymm0,%ymm5 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
10 vaddpd %ymm5,%ymm4,%ymm4 # Parallel add %ymm5, %ymm4
11 vmulpd 0x20(%rax),%ymm0,%ymm5 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
12 vaddpd %ymm5,%ymm3,%ymm3 # Parallel add %ymm5, %ymm3
13 vmulpd 0x40(%rax),%ymm0,%ymm5 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
14 vmulpd 0x60(%rax),%ymm0,%ymm0 # Parallel mul %ymm1,4 A elements
15 add %r8,%rax # register %rax = %rax + %r8
16 cmp %r10,%rcx # compare %r8 to %rax
17 vaddpd %ymm5,%ymm2,%ymm2 # Parallel add %ymm5, %ymm2
18 vaddpd %ymm0,%ymm1,%ymm1 # Parallel add %ymm0, %ymm1
19 jne 68 <dgemm+0x68> # jump if not %r8 != %rax
20 add $0x1,%esi # register % esi = % esi + 1
21 vmovapd %ymm4,(%r11) # Store %ymm4 into 4 C elements
22 vmovapd %ymm3,0x20(%r11) # Store %ymm3 into 4 C elements
23 vmovapd %ymm2,0x40(%r11) # Store %ymm2 into 4 C elements
24 vmovapd %ymm1,0x60(%r11) # Store %ymm1 into 4 C elements

## Slide 170: 性能对比

## Slide 171: 4.13 常见错误
流水线很容易(!)
  流水的基本概念很简单
  其难点在实现细节上
    比如, 检测数据冒险
流水线与实现/工艺技术无关
  早期IC规模小，无法实现流水技术，只有工艺提升后才可能采用流水技术
  晶体管数量的廉价增加使得可以使用更先进的结构
  Pipeline-related ISA design needs to take account of technology trends
    e.g., predicated instructions
§4.13 Fallacies and Pitfalls

## Slide 172: 陷阱：
拙劣的ISA设计使得流水线更困难
  e.g., 复杂指令及 (VAX, IA-32)
    流水化需要更多的开销
    IA-32 使用了微代码（micro-op）的方法
  e.g., 复杂的循之模式
    Register update side effects, memory indirection
  e.g., 延迟分支
    高级流水线需要很长的延迟槽

## Slide 173: 4.14 结论
ISA 影响数据通路和控制的设计
数据通路和控制影响ISA设计
流水线利用并行性提高指令的吞吐率
  每秒钟有更多的指令完成
  但单条指令的执行时间并未缩短
冒险: 结构, 数据 , 控制
多发射和动态调度（ILP）
  数据依赖限制了并行度
  复杂性将遇到功耗墙的问题
§4.14 Concluding Remarks